## Slide 1: Holzrahmenbau: Wandaufbau Schicht für Schicht erklärt · Erklärende Präsentation
Überblick: Holzrahmenbau gehört zu den am häufigsten gewählten Bauweisen im modernen Holzbausektor. Anders als bei Massivholzbauten trägt bei dieser Konstruktion ein Ständerwerk aus Holz die Lasten, während Zwischenräume mit Dämmstoff gefüllt und die Bauteilschichten systematisch aufgebaut werden. Dieser Beitrag gibt einen kompakten Überblick über die Grundprinzipien des Holzrahmenbaus und erklärt, worauf Bauherren bei Planung und Ausführung achten sollten.

## Slide 2: Holzrahmenbau als Systembauweise
Der Holzrahmenbau ist eine Systembauweise, bei der vorgefertigte Wand-, Decken- und Dachelemente auf der Baustelle montiert werden. Jedes Bauteil folgt einem mehrschichtigen Aufbau, bei dem tragende, dämmende, luftdichtende und schützende Funktionen in definierten Schichten angeordnet sind. Diese Trennung der Funktionen macht den Aufbau besonders planbar und ermöglicht hohe Vorfertigungsgrade. In Deutschland regeln Normen und Zulassungen die Anforderungen an Tragfähigkeit, Wärmeschutz und Bauphysik. Für Bauherren in der Region Köln bedeutet das: Die Konstruktion erfüllt bei fachgerechter Ausführung die geltenden Vorgaben und kann bei Bedarf i

## Slide 3: Holzrahmenbau als Systembauweise
ndividuell an baurechtliche und energetische Anforderungen angepasst werden.

## Slide 4: Aufbau und Funktion der einzelnen Schichten
Der typische Wandaufbau im Holzrahmenbau verläuft von innen nach außen in mehreren aufeinander abgestimmten Lagen. Innen schließt eine Gipskarton- oder Gipsfaserplatte die Wand ab und bildet den Untergrund für Oberflächen. Direkt dahinter liegt die Dampfbremse, die als Grenze der luftdichten Ebene das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung begrenzt. Das Ständerwerk aus Konstruktionsvollholz trägt die vertikalen Lasten und schafft den Hohlraum für die Gefachdämmung. Außen übernehmen eine aussteifende Beplankung, eine diffusionsoffene Bahn, eine Hinterlüftungsebene und die Außenbekleidung den Schutz vor Witterung. Jede Schicht hat eine klar

## Slide 5: Aufbau und Funktion der einzelnen Schichten
zugeordnete Aufgabe; fehlt eine Lage oder ist sie fehlerhaft ausgeführt, geraten andere Funktionen unter Druck.

## Slide 6: Warum die luftdichte Ebene entscheidend ist
Die luftdichte Ebene zählt zu den kritischsten Details im Holzrahmenbau. Sie verhindert, dass warme, feuchte Raumluft unkontrolliert in die Konstruktion strömt und dort zu Tauwasserbildung führt. Die Dampfbremse wird zu diesem Zweck an allen Überlappungen, Durchdringungen und Randanschlüssen sorgfältig verklebt. Besonders an den Anschlüssen zu Fenstern, Geschossdecken und angrenzenden Bauteilen treten Fehlstellen häufig auf. Eine mangelhaft ausgeführte Luftdichtheit zeigt sich oft erst nach Jahren durch Feuchteschäden, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten. Deshalb ist die Ausführung der Luftdichtheitsebene durch geschultes Personal und die

## Slide 7: Warum die luftdichte Ebene entscheidend ist
Kontrolle mittels Blower-Door-Test vor dem Fertigstellen der Innenbekleidung in der Praxis üblich.

## Slide 8: Anschlüsse an Fenster, Decken und Bestand
Schnittstellen zwischen verschiedenen Bauteilen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Am Fensteranschluss muss die Dampfbremse lückenlos am Rahmen anschließen, während außen eine zweite Dichtebene und eine Laibungsplatte Regenwasser ablenken. Am Stoß zwischen Außenwand und Geschossdecke ist die Lastübertragung in die darunterliegende Tragstruktur sicherzustellen. Beplankung, Dampfbremse und winddichte Bahn müssen hier entweder durchgehend geführt oder mit geplanten Anschlussdetails verbunden werden. Bei Aufstockungen auf bestehende Gebäude kommt zusätzlich die Frage hinzu, ob die vorhandene Tragstruktur die zusätzlichen Lasten aufnehmen kann. D

## Slide 9: Anschlüsse an Fenster, Decken und Bestand
iese Nachweise gehören in die Planungsphase und sollten nicht erst auf der Baustelle entschieden werden.

## Slide 10: Fassadenoptionen und Planungshinweise
Die Außenbekleidung im Holzrahmenbau ist gestalterisch flexibel wählbar. Gängige Optionen sind Holzfassaden, Putzträgerplatten mit mineralischem oder organischem Putz sowie vorgehängte Fassadensysteme. Die gewählte Bekleidung bestimmt den Befestigungsabstand der Unterkonstruktion und damit den Aufbau der Hinterlüftungsebene. Vor dem Start eines Holzrahmenbau-Vorhabens empfiehlt es sich, das gewünschte Schutzniveau bei Wärme-, Schall- und Brandschutz zu definieren, die Fassadenoptik festzulegen und die Anschlussdetails an Nachbarbauteile zu klären. Für die konkrete Umsetzung vor Ort – von der Vorfertigung im Werk bis zur Montage auf der Bauste

## Slide 11: Fassadenoptionen und Planungshinweise
lle – lohnt sich eine frühzeitige Abstimmung mit einem Fachbetrieb, der Erfahrung mit Holzrahmenbau mitbringt.

## Slide 12: Weitere Dokumente zum Thema
Holzrahmenbau: Wandaufbau Schicht für Schicht erklärt
Zugehöriges Dokument